智能ICS警示灯说明书

智能ICS道路安全警示灯采用新颖2.4G射频技术，同时采用先进电子陀螺仪技术，能对同一频段的多个警示灯进行自动对接排序，能对水平与垂直变换的警示灯自动切换侧面的LED灯光与顶部的LED灯光。ICS警示灯操作简单，只需随机操作任意一个警示灯的任何功能即能控制同一频段的所有闪灯的功能，这是市场上其他的警示灯无法比拟的。ICS警示灯携带方便易于布置，适用于警察，交警，消防，道路桥梁施工维修，机场滑动道灯，跑道警戒等不同场合。

一. 产品规格与特点：

1. 壳体尺寸：108*92*30mm

2. 3颗AA碱性电池供电，充电式703040聚合物锂电池供电。

3. 电池续航时间：72小时（根据LED闪光模式）。

4. 360度水平视角，180度垂直视角。

5. 五种闪光模式：1单闪 ，2双闪（频闪），3慢闪，4亮渐灭，

5快闪，（可通过单一警示灯来改变所有警示灯的模式）

6. 侧面12颗LED灯，顶部4颗LED灯。

7. 开机时附带电池状态检测功能。

8. 通过单一一个警示灯按钮来转换异步闪和同步闪。

9. 通过一个警示灯按钮关掉所有警示灯。

10. 路面摆放距离50英尺（15米）左右，数量没有限制。

11. 根据警示灯的摆放方向和角度可以锁定或自动选择侧面LED闪光或顶部LED灯闪光。

12. 底部配有强力磁铁（可吸附在车辆或者护栏上）。

13. 可根据客户要求选择不同的颜色LED灯和外壳：红，橙，琥珀色/黄，蓝（自定颜色要求）。

14. 充电式手提箱，AC充电器：输入100～240V，输出2000MA/5.5V。车充：输入12-24V，输出2000MA/5.5V。

15． 产品保修一年。

二. 产品按键功能（ON/OFF）键：

1. 单击ON/OFF键开机，同时检测警示灯的电池电量状态【正面1个小红灯闪4下表示电池电量十分充足在75%以上，小红灯闪3下表示电池电量充足在50%以上，小红灯闪2下表示电池电量低在25%以上，小红灯闪1下表示电池电量极低（需要更换电池或充电）】在检测电池电量的同时产品正在无线扫频对接，待2秒钟产品开始工作。组合使用必须待上一个警示灯正常工作后才可再开起下一个警示灯（以此类推2-3-4-5.....）。按ON/OFF键可变换闪光模式（同时有绿色小灯提示，绿色小灯闪几下就表示在第几种模式），警示灯有5钟闪光模式。

2. 双击ON/OFF键，异步闪光模式与同步闪光模式可互相转换。

3. 长按ON/OFF键3秒钟，所有同一频段内的警示灯可同时关机。

三.产品按键功能 π 键

1. 单击π键锁定侧面12颗LED灯闪烁。

2. 再单击π键锁定顶部4颗LED灯闪烁。

3. 再次单击π键锁定解除，转换为自动重力感应模式，产品水平180度放置侧面12颗LED灯闪光，垂直90度放置顶部4颗LED灯闪光。

4. 长按π键3秒钟只关闭单个警示灯。

注：产品出厂时可根据客户需求可设置3个频段。不同频段用红色，黄色，蓝色3个色标表示，3个频段的产品在同一地点使用不会相互干扰。

例如：一个执法部门在公路东侧布置10个ICS警示灯，另一个执法部门在公路西侧布置10个ICS警示灯，为避免两组警示灯相互干扰得配置不同频段的警示灯。